## Slide 1
Представление вещественных чисел в компьютере

## Slide 2: Непреложные истины Компьютерной Орехметики
+0 ≠ -0
A+B = A даже если A,B ≠ 0
A+B+C ≠ C+B+A
A·B = 0 даже если A,B ≠ 0
Бесконечность – это число!
Есть числа больше бесконечности!
Целых чисел больше, чем вещественных!
Иррациональные числа не существуют!
Кто-то виноват! Надо что-то делать…

## Slide 3: Предыдущий материал
В компьютере используется двоичное кодирование
  Вещественные числа представлены двоичными дробями
Числовые переменные имеют фиксированный размер
  Точно известно количество разрядов в записи числа
Прямой K-разрядный 2-ичный код:
  для кодирования знака отводится отдельный бит
Дополнительный K-разрядный 2-ичный код:
  Y = (-X) => Y = 2K – X
  Y := (not X) +1
Арифметика с насыщением и Арифметика с отбрасыванием (старших разрядов)

## Slide 4: Сразу мысль – а как народ?
Числа с фиксированной запятой/точкой:
Целая часть числа
Дробная часть числа
Десятичная запятая/точка
Двоичная
103.023798001006
1100111.00111100111011000…2
P-ичная запятая/точка отделяет целую часть числа от дробной части – в любой P-ичной системе счисления. Целая и дробная части переводятся в другую С.С. независимо друг от друга.

## Slide 5: Числа с фиксированной запятой
Достоинства:
Простой формат, т.е. внутренняя структура числа
Просто выполнять арифметические операции (и скорость вычислений также велика)
Недостатки:
Ограничен диапазон представимых значений
Относительная погрешность зависит от значения числа, и для малых чисел она велика
Пример:
p = 0000000003.1415926535…  погрешность 10-10 p/108 = 0000000000.000000031415926535 …  погрешность 10-2
По 10 знаков до и после запятой

## Slide 6: Числа с плавающей запятой/точкой
Числа с плавающей запятой/точкой:
Целая часть числа
Дробная часть числа
Десятичная запятая/точка должна быть здесь
103.023798001006 =
= 1.03023798001006· 102
… а она уплыла сюда.
И оттого прозвали ея плавающей…

## Slide 7: Числа с плавающей запятой/точкой
Структура чисел с плавающей запятой/точкой:
Мантисса
Показатель
1.03023798001006· 102
1.10011100111100111…· 101102
Нормализованное представление:
Мантисса должна быть в полуинтервале [ 1.0P, 10.0P )
Показатель – любое целое число.
Для любой P-ичной С.С.

## Slide 8: Числа с плавающей запятой/точкой
Достоинства:
Большой диапазон представимых значений
Одинаковая относительная ошибка
Недостатки:
Сложно выполнять арифметические действия
Операции:
Выровнять мантиссы
Выполнить операцию
Нормализовать результат
1.007·104 = 10070 9.9712·103 = 9971.2
10070-9971.2=98.8
98.8 = 9.88·101
Пример: 1.007·104 - 9.9712·103

## Slide 9: Вещественные числа в компьютере
Стандарт IEEE 754-2008 определяет правила хранения и вычисления для 16-, 32-, 64-, 80- и 128-битных вещественных чисел.
Операции над вещественными числами выполняет спец.модуль FPU
Стандарт компьютерного представления вещественных чисел: IEEE 754
Всё число, n бит
“Мантисса” M, m бит
ПоказательQ, q бит
Знак числа, s
0
1
n-1

## Slide 10: IEEE 754, занудные подробности
Всё число, n бит
“Мантисса” M, m бит
Показатель Q, q бит
Знак числа, s
0
1
n-1
Как определить значение числа:
X = (-1)<знак> · 0.1<мантисса> · 21+<показатель>-2^(q-1)
= (-1)S · (1+M/2m) · 21+Q-2^(q-1).
Особый случай (очень маленькие числа): Q=0
X = (-1)<знак> · 0.<мантисса> · 2-2^(q-1) = (-1)S · (M/2m) · 2-2^(q-1).
Особые значения: 0: Q = M = 0 = 00..02
Бесконечность (INF): Q = 2q-1 = 11..12, M = 0 = 00..02.
Не-число (NAN): Q = 2q-1 = 11..12, M > 0.
Вывод:
NAN > INF
Не-число больше бесконечности!

## Slide 11: Типы вещественных чисел
Все «встроенные» типы чисел имеют фиксированную длину (количество разрядов). Количество разрядов зависит от типа числа.
Тип | Длина | Мантисса | Показатель
Single | 32 бита = 4 байта | 23 бита (+1) | 8 бит
Real, double | 64 бита = 8 байт | 52 бита (+1) | 11 бит
Real48 | 48 бит = 6 байт | 40 бит (+1) | 8 бит
Extended | 80 бит = 10 байт | 63 бита (+1) | 16 бит
Типы вещественных чисел в Delphi:

## Slide 12: Типы вещественных чисел
Все «встроенные» типы чисел имеют фиксированную длину (количество разрядов). Количество разрядов зависит от типа числа.
Тип | Длина | Мантисса | Показатель
float | 32 бита = 4 байта | 23 бита (+1) | 8 бит
double | 64 бита = 8 байт | 52 бита (+1) | 11 бит
long double | 80 бит = 10 байт | 63 бита (+1) | 16 бит
long double | 128 бит = 16 байт | 95 бит (+1) | 32 бит
Типы вещественных чисел в C++:

## Slide 13: Точность представления чисел
Что даёт знание формата вещественных чисел?
Можно установить точность представления чисел (т.е. количество верных знаков в мантиссе)
Можно установить диапазон представимых значений (т.е. наибольшее и наименьшее значения чисел, которые можно представить в данном типе).

## Slide 14: Точность представления чисел
Решение:
для SINGLE длина мантиссы 23 бита +1 бит подразумеваемый, всего 24 бита.
Самый младший бит составляет ≈1/224 от значения мантиссы, т.е. ≈1/(24·220) =1/(24·(210)2) ≈1/(16·(103)2) ≈1/107.
Т.е. SINGLE даёт не более 7 верных 10-ичных знаков.
Пример 1:
Какова точность представления для типа SINGLE?

## Slide 15: Точность представления чисел
Пример 2:
Каков примерный диапазон значений для типа SINGLE?
Решение:
для SINGLE наибольшее число = 1*21+255-128 = 2128 = 2120*28 ≈ 2.5*1036*102 = 2.5*1038. (точное значение 3,40282347*1038)
Наименьшее число: нормализованное 10-38,
плюс ненормализованные маленькие дают уменьшение ещё на 2-23 = 10-7.
Всего 10-45
(точное значение 1,40129846*10-45)

## Slide 16: Непреложные истины
Представление числа 0:
+0 ≠ -0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
“Мантисса” M, m бит
Показатель Q, q бит
Знак числа, s
0
1
n-1
Представление числа -0:
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
“Мантисса” M, m бит
Показатель Q, q бит
Знак числа, s
0
1
n-1

## Slide 17: Непреложные истины
Ограничение точности, из-за ограниченной мантиссы:
Для типа SINGLE длина мантиссы 24 бита.
Если B<A/224, то после приведения порядков получим, что число B выходит за пределы точности числа A. При нормализации результата изменёные разряды будут утеряны.
A+B = A
1.345*101 + 9.046*10-4
13.45
+00.0009046
13.4509046
13.45
Машинное e (эпсилон):
Наименьшее число, прибавление которого к 1 даёт сумму ≠1:
Пример:

## Slide 18: Непреложные истины
Показатель имеет ограниченный диапазон значений. Если произведение/частное чисел меньше наименьшего числа, то результат операции будет представлен как 0.
A*B = 0
Наименьшее представимое в SINGLE равно 10-45, поэтому результат будет равен 0.
10-25 · 10-25 = 10-50 < 1.4·10-45 (мин.значение float/single)
Веществ.числа, которые столь малы, что не могут быть представлены в вещественном типе данных, называют машинным нулём. Для компьютера все они равны 0.

## Slide 19: Непреложные истины
INTEGER – 32 бита, каждая комбинация битов – новое значение
SINGLE – 32 бита, но есть 16 млн. не-чисел, +0 и-0, +INF и -INF
Целых чисел больше, чем вещественных
Иррациональные числа вообще не существуют!
ВСЕ числа представлены КОНЕЧНЫМИ дробями! Даже p …